## Slide 1
棚顶轻甲，轻“装”上阵
2026.09
光电建材事业部
源网荷储智·共建能源产消者新生态

## Slide 2
目录
光伏早已不是远方电站的专利——它正在进入每一个工业场景。
时代背景
双碳目标摊到每一座屋顶 —— 建筑与园区，开始被要求交出绿电答卷。
棚顶轻甲
大跨度、低荷载——轻质组件毫无违和感。
案例展示
扎实的产品硬实力——造就一座座煤棚电站。
01
02
03
Notes: 当双碳目标摊到每一座屋顶，当建筑与园区开始被要求交出绿电答卷，一个曾经被忽视的巨大市场正在觉醒——那就是煤棚，那就是大跨度、低荷载的工业屋面。
接下来的时间，我将和大家分享三个方面的内容：
时代背景：为什么煤棚光伏正在成为必然，它面临哪些挑战；
棚顶轻甲：固德威银河光电建材如何用“轻”的力量，破解大跨度低荷载屋面的难题；
案例展示：我们已经在哪些地方落地了一座座“煤棚电站”。

## Slide 3
01
时代背景

## Slide 4
目标与愿景驱使
近年来，我国大力推进能源结构的调整和转型升级，2025年，煤炭消费量占能源消费总量的比重已经由2005年的72.4%下降到51.4%。同时，非化石能源占能源消费的比重达到21.7%。而根据《2030年前碳达峰行动方案》提出的目标，到2030年，非化石能源消费比重要达到25%左右。
减少煤炭消费、增加清洁能源比重是重要实现路径。《方案》提出，到2025年，新型储能装机容量达3000万千瓦以上。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上
《方案》要求，优化产业结构，加快退出落后产能。促进工业能源消费低碳化，推动化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重，加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平。并明确提出要推动钢铁行业、有色金属行业、建材行业、石化化工行业碳达峰，表示将采取强有力措施，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。
《煤炭行业零碳工厂建设指南》更是明确要求：①年吞吐量超100万吨的煤棚必须配套光伏储能设施；②长三角等重点区域，要求存量煤棚在2026年前完成光伏覆盖率≥40%的改造，并纳入环保动态考核。
碳达峰的目标与碳中和的愿景
每一座工厂、每一个园区、每一座煤棚，都不再是能源的单纯消费者，而必须成为绿色电力的生产者。
Notes: 新能源取代化石能源？
煤炭的 "不可替代价值" 主要体现在以下几个领域：
一、电力系统兜底保障与灵活调峰
二、煤化工：战略油气替代底牌
三、煤基新材料与高端化学品
四、钢铁冶炼与建材工业

## Slide 5
中国大型火力发电厂至少在3000座以上，炼钢厂超过1000家，共有存量煤棚总数超过6000座，同时每年新增超过100座。
市场空间
存量煤棚规模
渗透率
装机量
30%
6.0GW
6000+座
三大煤炭大省：山西·陕西·内蒙古
Notes: “全国用煤企业的存量煤棚在 6000 座以上——煤矿、火电厂、焦化钢厂，基本厂厂有棚。这类大跨度网架棚顶承重有限，正好是轻质组件的场景。单棚按平均 3 兆瓦装机测算，按 30% 渗透率，整体市场空间约 6GW，相当于五六GW的新增装机盘子。而且煤棚光伏自发自用、不占土地，今年华能、国能多个项目已经并网，是个现成的蓝海。"

## Slide 6
煤棚的痛点
大跨度、低荷载的四种极限挑战
防水薄弱
运维困难
荷载超限
弧面适配
传统光伏加支架20-30kg每平方米,
煤棚承载力不足
穿孔固定破坏屋面
完整性,渗漏风险高
弧形异形屋面,标准组件无法贴合安装
高温高腐蚀环境,
设备故障率高维护成本大
传统光伏太重、打孔破坏防水；轻质组件，让低荷载屋面、大跨度屋面也能安全上绿电。

## Slide 7
材料与荷载安全
防火与散热安全
运维安全
结构与机械安全
电气安全
五维安全技术体系：让轻不等于弱
银河系列的轻，是建立在严密安全体系之上的轻。

## Slide 8
02
顶棚轻甲

## Slide 9
银河光电建材：专为防水、低荷载屋面而生
冰雹撞击测试
通过直径 25mm(7-8g) 速度 23m/s 冰球撞击测试
BMT-G3/088A
高分子防水屋面
BMT-G4/088A
金属屋面
尺寸
2335×777×3.5 mm
2138x780×3.7mm
2208 × 1132 × 29 mm
BMT-G4/080A
金属屋面
说明：具体功率需求请咨询技术团队
BMT-G4/088A
BMT-G3/088A
BMT-G5/120A
每平米重量 | 5.6kg | 5.6kg | 7.2kg
加强层 | 1.6mm强化玻璃 | 1.6mm强化玻璃 | 1.6mm强化玻璃
最大功率 | 380W | 380W | 570W
每平米发电功率 | 209W | 228W | 228W
源侧轻甲：低荷载屋面解决方案

## Slide 10
煤棚屋面多样化
多样化的金属锁边系统
直立锁边型
角驰型
梯形彩钢瓦
矮立边型
安装方式：胶粘+机械固定
安装方式：夹具
安装方式：夹具
安装方式：夹具
传统光伏太重、打孔破坏防水；轻质组件，让低荷载屋面、大跨度屋面也能安全上绿电。
梯形彩钢瓦最为典型，且兼具挑战
Notes: 添加数据

## Slide 11
梯形彩钢瓦胶粘
银河 7 号 Plus，安装效果
安装工具
安装配件

## Slide 12
梯形彩钢瓦胶粘
01
定位
测量：根据图纸测量出第一片组件的位置。
弹线：确定第一排组件位置。
银河 7 号 Plus，梯形彩钢瓦金属屋面胶粘+机械固定全流程介绍
02
打磨
打磨处理需胶粘底座处的彩钢瓦。
03
胶粘底座
04
胶粘垫高胶条
垫高胶条底部打胶后胶粘
05
安装组件
打胶：垫高胶条上部打胶。
压块安装：组件放置在彩钢瓦上后进行压块安装。
06
依次安装所有组件
端子连接：端子连接后固定下一块组件。
底座底部打胶后胶粘在打磨好的彩钢瓦上

## Slide 13
彩钢瓦波峰表面与银河背板打胶粘接，根据现场情况确认打胶波峰的位置，打胶波峰至少6道且胶量需覆盖整个波峰宽度，具体用胶量根据现场实际拉拔测试情况确定。
T型胶粘方案
银河 7 号 Plus，梯形彩钢瓦金属屋面胶粘固定适配
梯形彩钢瓦胶粘

## Slide 14
银河 7 号 Plus，彩钢瓦金属屋面多方案适配
11 / 27
多金属瓦型适配
彩钢瓦波峰位置与银河轻质光电建材采用6个夹具进行固定，为防止背面与彩钢瓦硬接触，采用三元乙丙胶条衬垫，胶粘辅助固定，具体用胶量根据现场实际拉拔测试情况确定。
直立锁边夹具方案
角驰型夹具方案
矮立边夹具方案

## Slide 15
环绕光伏区在腰线处、沿山墙、屋脊位置布置检修通道，同时可避免阴影遮挡；
光伏组串需注意同行成串，避免不同角度成串后的串并联适配问题；
根据彩钢瓦瓦型预留光伏阵列之间的运维通道；
设置装配式钢梯，屋顶与地面区域，保障运维上下安全。
装配式楼梯
检修通道
设置环绕光伏区运维走道，设置贴合围护板的踏步
适配新/改建煤棚，夹具/胶粘安装银河
煤棚光伏屋面专业化建设建议

## Slide 16
洗煤厂煤棚场景日用电量曲线
Chart: 发电厂煤棚场景日负荷曲线图
| 4.1666666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 0.125 | 0.16666666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666696 | 0.83333333333333304 | 0.875 | 0.91666666666666696 | 0.95833333333333304
负载总功率（kW) | 100 | 140 | 180 | 170 | 180 | 330 | 700 | 850 | 920 | 880 | 830 | 850 | 880 | 930 | 950 | 920 | 780 | 660 | 520 | 380 | 290 | 190 | 180
 | 1

测算口径：两班制运行，早班7-11点、下午13-17点，凌晨低谷仅保留基础照明和巡检用电，总装机负载2MW，实际运行负载500-1000kW
设备名称 | 典型功率 | 日运行特点
原煤准备设备 | 破碎机200-400kW | 间歇运行，与给料机联动
重介分选系统 | 泵组100-250kW × 3-5台 | 连续运行，介质循环
浮选系统 | 搅拌槽55-110kW | 连续运行，药剂添加
压滤脱水系统 | 压滤机30-75kW | 批次运行，每批2-4h
浓缩系统 | 耙式浓缩机15-45kW | 连续低速运行，24h不停
皮带运输机 | 75-200kW × 10-20台 | 全线联动，负载随煤量变化
振动筛 | 30-75kW × 4-8台 | 连续运行，与分选系统联动
离心脱水机 | 45-90kW | 连续运行，处理精煤
循环水泵 | 200-500kW × 2-3台 | 24h连续运行，全厂水循环
除尘/通风 | 50-150kW | 破碎/转运点扬尘处开启
照明系统 | 40-80kW | 夜间及室内照明

## Slide 17
轻质组件
混网逆变器
光伏并网柜
厂区负载
云平台
电网
1MW单体煤棚项目为例
光储一体化场景解决方案
800kW+832kWh
轻质组件
并网逆变器
光伏并网柜
厂区负载
云平台
电网
并网场景解决方案
800kW

## Slide 18
以 山西介休洗煤厂大工业用电为例（单位：万元）
纯并网方案
VS
光储一体化方案
总投资成本
约220 万元
约 292 万元
供电能力
仅能满足白天负荷
满足全天负荷
功能特性
光伏发电
光伏发电 + 储能调峰
5年收益
约214万元
约340万元
10年收益
约478万元
约717万元
投资回收期
光储设备增量成本回收期
3年
收益对比图
Chart: 
| Year 0 | Year 5.0 | Year 10.0
光伏并网系统 | 0 | 214 | 478
光储一体化系统 | 0 | 340 | 717
注：曲线按 10 年累计值展示，未计入折现、电价波动。
光储设备增量成本
72 万元
10年累计储能收益
239.4 万元
测算口径：峰时电价：0.8570/度；平时电价：0.5356元/度 ；谷时电价：0.2410/度/L，一日两充两放，一年充电300天
（万元）
对比：并网场景与光储一体化场景经济性-1MW单体煤棚

## Slide 19
03
案例展示

## Slide 20
山西佳隆旺能源轻质煤棚

## Slide 21
山西阳泉热电厂

## Slide 22
苏州名硕电脑体育馆

## Slide 23
全栈自研，一家打通
「源—网—荷—储—智」自研体系——协同工作，而非拼凑设备。
系统级协同，一站式交付

## Slide 24
构建新型电力系统
智慧能源
智 Intelligence
荷 Load
源 Generation
储 Storage
未来每个家庭、每座建筑、每个工厂、每个园区，
都将成为能源的产消者，实现能源独立
网 Grid